Mitsubishi Outlander 2.4i 4WD, 2005 год выпуска

| Рекомендуемые шины: |
| --- |
| 1. Заводская комплектация (OEM): | 215/60 R16 |
| 2. Варианты замены шин: | 215/55 R17 |

| Рекомендуемые диски: Параметры колесных дисков Mitsubishi Outlander: PCD: 5*114,3 Dia: 67 Размер гаек(болтов): 12-1,5 |
| --- |
| 1. Заводская комплектация (OEM): | 6J R16 ET46 |
| 2. Варианты замены дисков: | 7J R17 ET40 |

ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

| Типоразмеры | Ширина профиля, мм | Высота профиля, % | Диаметр, дюймы | Полный диаметр, мм | Окружность, мм | Показания спидометра | Разница диаметров | Погрешность скорости | Примени-мость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый, 215/60 R16 | 215 | 60 | R16 | 664.40 | 2087.27 | 100 км/ч | - | - | - |
| № 1, 215/50 R17 | 215 | 50 | R17 | 646.80 | 2031.98 | 102.72 км/ч | -2.65% | 2.65% | условно применимо |
| № 2, 215/55 R17 | 215 | 55 | R17 | 668.30 | 2099.53 | 99.42 км/ч | 0.59% | -0.59% | применимо |
| № 3, 225/50 R17 | 225 | 50 | R17 | 656.80 | 2063.40 | 101.16 км/ч | -1.14% | 1.14% | применимо |
| № 4, 225/55 R17 | 225 | 55 | R17 | 679.30 | 2134.08 | 97.81 км/ч | 2.24% | -2.24% | условно применимо |
| № 5, 225/50 R18 | 225 | 50 | R18 | 682.20 | 2143.19 | 97.39 км/ч | 2.68% | -2.68% | условно применимо |
| № 7, 235/45 R18 | 235 | 45 | R18 | 668.70 | 2100.78 | 99.36 км/ч | 0.65% | -0.65% | применимо |
| № 8, 215/35 R20 | 215 | 35 | R20 | 658.50 | 2068.74 | 100.90 км/ч | -0.89% | 0.89% | применимо |
| № 9, 215/40 R20 | 215 | 40 | R20 | 680.00 | 2136.28 | 97.71 км/ч | 2.35% | -2.35% | условно применимо |
| № 10, 225/35 R20 | 225 | 35 | R20 | 665.50 | 2090.73 | 99.83 км/ч | 0.17% | -0.17% | применимо |
| № 11, 235/35 R20 | 235 | 35 | R20 | 672.50 | 2112.72 | 98.80 км/ч | 1.22% | -1.22% | применимо |

Конец формы

КОЛЁСНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

| Высота шины | Ширина шины (в мм) | Ширина обода колеса (в дюймах) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Рекомендованная | Минимальная | Максимальная |
| 16" |
| 65 | 215 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| 60 | 225 | 6.5 | 6.0 | 8.0 |
|  | 235 | 7.0 | 6.5 | 8.5 |
| 55 | 205 | 6.5 | 5.5 | 7.5 |
|  | 225 | 7.0 | 6.0 | 8.0 |
|  | 245 | 7.5 | 7.0 | 8.5 |
| Высота шины | Ширина шины (в мм) | Ширина обода колеса (в дюймах) |
|  |  | Рекомендованная | Минимальная | Максимальная |
| 17" |
| 55 | 225 | 7.0 | 6.0 | 8.0 |
| 50 | 205 | 6.5 | 5.5 | 7.5 |
|  | 215 | 7.0 | 6.0 | 7.5 |
| 45 | 215 | 7.0 | 7.0 | 8.5 |
|  | 225 | 7.5 | 7.0 | 8.5 |
|  | 235 | 8.0 | 7.5 | 9.0 |
|  | 245 | 8.0 | 7.5 | 9.5 |
|  | 255 | 8.5 | 8.0 | 9.5 |
| Высота шины | Ширина шины (в мм) | Ширина обода колеса (в дюймах) |
|  |  | Рекомендованная | Минимальная | Максимальная |
| 18" |
| 50 | 235 | 7.5 | 6.5 | 8.5 |
| 45 | 255 | 8.5 | 8.0 | 9.5 |
| 40 | 225 | 8.0 | 7.5 | 9.0 |
|  | 235 | 8.0 | 7.5 | 9.0 |
|  | 245 | 8.5 | 8.0 | 9.5 |
|  | 265 | 9.5 | 9.0 | 10.5 |
| 35 | 285 | 10.0 | 9.5 | 100.0 |
|  | 295 | 10.5 | 10.00 | 11.5 |
| 30 | 325 | 12.0 | 11.0 | 13.0 |
| 20" |
| 40 | 245 | 9.0 | 8.0 | 9.5 |
| 35 | 275 | 10.0 | 9.0 | 11.0 |